МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ (ИТ-7)

ДИСЦИПЛИНЫ « Микропроцессорные средства»

Методические указания к лабораторным работам

Часть 2

Специальность 22.02.03 «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

МОСКВА 2007

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_______________Щебров.О.М.

«____» ____________ 2007 г.

### АННОТАЦИЯ

Целью лабораторных работ является изучение архитектуры, системы команд и ассемблера МП КР580

Автор: доц. Матюхина Е.Н.

Научный редактор: проф. Петров О.М.

Рецензент: доц. Правоторова Н.А.

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ИТ-7

«     » __________________.2007 г.  Зав. кафедрой _____________ О. М. Петров

Ответственный от кафедры за выпуск учебно-методических

материалов:  Лихойда Н. Н.

1.КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМАТАХ ДАННЫХ И  СИСТЕМЕ КОМАНД МП КР 580

1.1. Данные и адреса ячеек ОЗУ вводятся в шестнадцатеричном коде. Формат данных (ячеек оперативной памяти) 1 байт.

Отрицательные исходные данные, участвующие в арифметических операциях, должны быть преобразованы в дополнительный код. Преобразование 16-ричных отрицательных чисел в дополнительный код производится согласно  следующему алгоритму.

Исходное число

А16 = an , an.1, …. a2, a1, a0 ;

[А16]д = (F- an)  (F-an.1)...(F-a,) (1016-a0)

Например:

А16 = -FF16 = -25510

[А16]д = (F-F) (1016-F) = 0116

Преобразование дополнительного кода в прямой осуществляется по тому же алгоритму.

1.2. Для команд используются 1-, 2- и 3-байтовые форматы, занимающие соответственно 1, 2 и 3 ячейки памяти.

1- байтовые команды - типа регистр - регистр (оба операнда хранятся в регистрах СОЗУ) - обращение к памяти, арифметические, логические операции, сдвиги, возврат, запись в стек, чтение из стека, разрешение и запрет прерывания.

2- байтовые команды –  с  непосредственными   данными  и   команды  ввода-вывода.

3- байтовые команды - переходов, обращения к подпрограммам, непосредственной загрузки и записи в память.

Формат адреса изображен на рис.1.

| Разряды | 16 15 14 13 | 12 11 10 9 | 8 7 3 2 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Веса | 15 14 13 12 2 2 2 2 | 11 10 9 8 2 2 2 2 | 7 6 2 1 0 2 2 2 2 2 |
| Байты | Б2 | Б1 |
| Цифры | Ц4 | Ц3 | Ц2 Ц1 |

Рис.1. Формат адреса

Адреса  ячеек ОЗУ  записываются  4- разрядными  16- ричными  кодами.

При описании системы команд микропроцессора КР580 (см.табл.1) приняты следующие обозначения:

А - регистр - аккумулятор;

FL - регистр флажков;

М - ячейка внешней памяти, адрес которой хранится в регистрах Н, L или указан в 3-байтовой команде;

Rr - регистр СОЗУ или аккумулятор, где r=SSS  -двоичный код регистра СОЗУ.

| Мнемоника | Код команды | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | 1. Команды, оперирующие с АККУМУЛЯТОРОМ А. Сложение |
| ADDR (1Б) | 1000 OSSS | Содержимое аккумулятора сложить с содержимым регистра РГ номера SSS в СОЗУ. Результат в аккумуляторе. A:=(A)+(R) |
| ADDM (1Б) | 1000 0110 | Содержимое аккумулятора сложить с содержимым ячейки М, адрес которой указан в RP(HL) A:=(A)+(M) |
| ADCM (1Б) | 1000 1110 | To же с учетом переноса С. A:=(A)+(M)+C |
| ADI (2Б) | 1100 0110 | Содержимое аккумулятора сложить с операндом В2 A:=(A)+В2 |
| ACI (2Б) | 1100 1110 | To же с учетом переноса A:=(A)+ В2+ C |
|  |  | Б. Вычитание |
| SUBR | 1001 OSSS | A:= (A)-(R) |
| SBBR (1Б) | 1001 1SSS | A:= (A)-(R)-(C) |
| SUBM (1Б) | 1001 0110 | A:= (A)- (M) |
| SUI (2Б) | 1101 0110 | A:= (A)-B2 |
| SBI (2Б) | 1101 1110 | A:= (A)-B2-C |
|  |  | 2. Команды пересылки |
| MOV R2 (1Б) | 01DDDSSS | Содержимое регистра R1 номера SSS в СОЗУ пересылается в регистр СОЗУ R2 номера DDD R2:=(R1) |
| MOV M (1Б) | 01110SSS | Содержимое регистра R номера SSS в СОЗУ посылается в ячейку памяти М, адрес которой хранится в RP(H,L) M:=(R) |
| MOV R (1Б) | 01DDD110 | Содержимое ячейки с адресом в RP(H,L)посылается в регистр R номера DDD в СОЗУ R:=(M) |
| MVIR (2Б) | 00DDD110 | Непосредственный операнд B2 посылается в регистр R номера DDD в СОЗУ R:=B2 |
| MVIM (2Б) | 0011 0110 | Непосредственный операнд B2 посылается в ячейку М, адрес которой указан в регистровой паре RP(H,L) |
| LXIH (3Б) | 0010 0001 | Непосредственный операнд B3B2 посылается в регистровую пару RP(H,L) HL:=B3B2 |
| LXIB (3Б) | 0000 0001 | Непосредственный операнд B3B2 посылается в регистровую пару RP(B,C) BC =B3B2 |
| LXID (3Б) | 0001 0001 | Непосредственный операнд B3B2 посылается в регистровую пару RP(DE) DE:=B3B2 |
| STA (3Б) | 0011 0010 | Содержимое аккумулятора посылается в ячейку, адрес которой В3В2 указан в команде М:=(А) |
| LDA (3Б) | 0011 1010 | Содержимое ячейки М, адрес которой В3В2 указан в команде, посылается в аккумулятор А:=(М) |
| SHLD (3Б) | 0010 0010 | Запоминание регистровой пары RP(L, H) в ячейках памяти по адресу В3В2 в команде и по адресу В3В2+1 B3B2:=L; B3B2+1:=H |
| LHLD (3Б) | 0010 1010 | Загрузка регистровой пары RP(L, H) содержимым ячеек по адресу В3В2 в команде и по адресу В3В2+1 L:= (B3B2) H:=(B3B2+1) |
|  |  | 3. Команды сдвигов |
| RLC (1Б) | 0000 0111 | Циклический сдвиг влево |
| RRC (1Б ) | 0000 1111 | Циклический сдвиг вправо |
|  |  | 4. Команды переходов |
| JMP (3Б) | 1100 0011 | Безусловный переход. Программному счетчику (счетчику команд) PC присваивается адресная часть команды PC:=B3B2 |
| HCHL (3Б) | 1110 1001 | Загрузка программного счетчика. Счетчику команд PC присваивается содержимое регистровой пары PC:=B3B2 |
| JC (3Б) | 1101 1010 | Переход по переносу. Если содержимое тригира переноса С равно 1,то РС:= ВЗВ2. Если С=0, то PC:= РС+3 |
| JNC (3Б) | 1101 0010 | Переход по отсутствию переноса. ЕСЛИ С =0, ТО РС:=ВЗВ2 Если С =1, то РС:=РС+3 |
| JZ (3Б) | 1100 1010 | Переход по нулю. Если содержимое триггера Z равно 1,то счетчику команд PC присваивается адресная часть команды. Если Z=1 . то РС:=ВЗВ2 Если Z=0 , то РС:=РС+3 |
| JNZ (3Б) | 1100 0010 | Переход по неравенству нулю Если Z=0 .TO РС:=ВЗВ2. Если Z=l ,то РС:=РС+3 |
| JM (3Б) | 1111 1010 | Переход по минусу. Если содержимое триггера 8=1,то осуществляется переход по адресной части команды. Если 8=1 . то РС:= ВЗВ2 Если 8=0 , то РС:= РС+3 |
| JP (3Б) | 1111 0010 | Переход по плюсу. Если S=0 то PC:=B3B2 Если S=1 то PC:=PC+3 |
| IMPORT (2Б) | 1101 1011 Адр. РгВх | А:=(РгВх) |
|  |  | . |
| OUTPORT (2Б) | 1101 0011 Адр. РгВых | РгВых: = (А) |
| HTL | 0111 0110 | Останов |

Кодирование регистров СОЗУ:

Регистр                    Двоичный код

В                                              000

С                                              001

Д                                              010

Е                                              011

Н                                              100,

L                                              101

А (аккумулятор)                    111

1.4. Регистр  флажков  FL  содержит  8  двоичных  разрядов,  используется  для фиксации состояний АЛУ процессора. Он включает в себя, в том числе, 5 триггеров (флажков):

а) TZ - триггер нуля,

б) ТС - триггер переноса,

в) ТР - триггер четности,

г) TS - триггер знака,

д) ТД - триггер дополнительного переноса, используемого при десятичной коррекции.

На рис.3  изображен формат регистра

флажков (признаков)

| 7 6 5 4 3 2 1 0 | -разряды |
| --- | --- |
| S Z O АС О P I G | -обозначение признаков |

Назначение признаков регистра следующее:

S(SIGN)- знак результата операции; S =1,если 7-й разряд равен 1;

Z(ZERO)- признак нуля; Z=l ,  если результат равен нулю;

AC  - дополнительный перенос ; АС=1, если перенос из 3-го разряда в 4-й равен 1 (используется при десятичной коррекции);

P(PARITY)- признак четности; Р=1. если результат имеет четное число единиц;

С (CARRY)- признак переноса; С=1, если есть перенос из старшего разряда регистра результата, т. е. если результат больше 28-1.

В процессе выполнения лабораторных работ наряду с анализом результатов в регистрах СОЗУ, Аккумуляторе и ячейках оперативной памяти надо просматривать и фиксировать в отчете содержимое регистра FL.

5.   ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   N 1

5.1.Цель работы - изучение   структуры  программной  модели  МП КР 580 ВМ 80А,  методов ввода и вывода данных в регистры МП и ОЗУ, исследование работы МП  в различных режимах при реализации линейной программы.

5.2.Порядок выполнения работы

1)   Изучить разделы 1-4 настоящих методических указаний.

2)   Получить у преподавателя задание на лабораторную работу.

3)   Составить программу в системе команд МП К580.

4)   Произвести ручное вычисление результата.

5)   Преобразовать команды, исходные   данные и результат в 16-ричную систему счисления.

6)   Ввести программу   и   исходные данные, проверить правильность ввода.

7)   Выполнить программу в режиме по шагам команд.

8) Выполняя пошаговые режимы, записывать содержимое изменяющихся регистров РОН, регистра FL.

Соответствующий формат с примером представлен в табл. 2.

Таблица 2.

| 1 N шага программы | Содержимое регистров (Н) | Значения признаков |
| --- | --- | --- |
| 7 | PC | A.B.C.D E.H.L | FL | S | Z | D | P | C |
|  | 081А | А = BD В = 6F | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

5.3. Пояснения к заданию

Заданием предусмотрено написание программы для следующего выражения

W = X ± Y ± Z,

где X, Y, Z - операнды, находящиеся в регистрах РОН.

Далее результат   W записывается в ячейку М ОЗУ,    по адресу, находящемуся в РОН, после чего вычисляется

V = W ± (M)

где (М) - содержимое ячейки М. Варианты заданий определяются знаками операндов SX,SY,SZ и операциями 01,02,03 (сложение или вычитание). С учетом введенных обозначений реализуемые алгоритмы примут вид:

W=SXXO1 SYYO2 SZ Z

M :=W

V:=W03  (M).

В табл. 3   приведены варианты заданий.    Конкретные значения операндов X.Y.Z и адрес ячейки "М" выдаются студентам перед выполнением лабораторной работы. В последних двух графах таблицы указаны наименования РОН для операндов Y, Z.

Таблица 3

| Вар | SX | SY | SZ | 01 | 02 | 03 | Используемые РОН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | + + - + + + (-) | B | C |
| 2 | + - + + + + (-) | Д | Е |
| 3 | + - - + + + (-) | В | Е |
| 4 | - + + + + + (-) | С | Д |
| 5 | - + - + + + (-) | В | Д |
| 6 | - - + + + + (-) | С | В |
| 7 | - - - + + + (-) | Е | Д |
| 8 | + + - + - + (-) | С | В |
| 9 | + - + + - + (-) | Д | С |
| 10 | + - - + - + (-) | Е | В |
| 11 | - + + + - + (-) | Е | С |
| 12 | - + - + - + (-) | Д | В |
| 13 | - - + + - + (-) | Д | Е |
| 14 | - - - + - + (-) | В | Е |
| 15 | + + - - + + (-) | С | Е |
| 16 | + - + - + + (-) | С | Д |
| 17 | + - - - + + (-) | В | Д |
| 18 | - + + - + + (-) | В | С |
| 19 | - + - - + + (-) | Е | Д |
| 20 | - - + - + + (-) | C | Д |
| 21 | - - - - + + (-) | B | Е |
| 22 | + + - - - + (-) | В | Д |
| 23 | + - + - - + (-) | Д | Е |
| 24 | + - - - - + (-) | Е | В |
| 25 | - + + - - + (-) | Д | С |

Пример.

Пусть требуется вычислить W=X+Y-Z и результат занести в ячейку по адресу 0805.

В качестве исходных данных примем следующие значения:

10-ричные                                              16-ричные

Х=10                                                          Х=ОА;

Y= 6;                                                          Y=06;

Z=40;                                                          Z=28.

Так как переменную Z надо вычесть, то преобразуем ее в дополнительный код

[Z]д=[Z2Z1]д=(F-Z2).(16-Z1)=D8.

Предварительно подсчитаем ожидаемый результат при   вычислении величины

[W]Д =ОА+06+08=Е8.

Преобразуем результат в прямой код

[W]n =(F-E),(16-8)=-18.

В ячейке М должен находиться результат в дополнительном коде [W]Д

Исходные данные будем размещать в регистрах:

Х-в регистре-аккумуляторе А (код 111).Там же будем получать результаты сложения и вычитания;

Y-в регистре С(001);

Z-в регистре Д(О10).

Адрес ячейки М оперативной памяти (адрес равен 0805Н) будем размещать в регистрах Н(100)=08, L{101)=05.

Программа в мнемонике и в машинных кодах представлена в табл.4. Содержание последней графы табл. 4. прочитанное сверху вниз, является программой в шестнадцатеричном коде.

Таблица 4

| Адрес команды | мнемоника | Операции | Команда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Двоичная | 16-ричная |
| 6000 6001 6002 | ADDC SUBD MOVM.A | А=А+С 1000 0001 81 А-А-(Д) 1001 0010 92 М=А 0111 0111 77 |

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 2

"ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВЕТВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРОГРАММЫ"

6.1. Порядок выполнения лабораторной работы N 2

соответствует пунктам 5.2.

6.2.Пояснение к заданию

В основу исследований положены алгоритмы, для реализации которых требуется использование более широкого набора команд, представленных в 1-. 2- и 3-байтовых форматах.

Рассмотрим пример. Пусть требуется вычислить

X1, если Xl< Х2;

Z=

X2,если X1>=X2;

W = X1-X2-Z.

Задаваемые значения переменных XI, Х2 размещаются в регистрах СОЗУ. например,

XI- в РГВ;  Х2 - в РГС.

Используемые ячейки оперативной памяти: Ml с адресом ВЗВ2=0825 и М2 с адресом ВЗВ2=0828 3-байтовой команды.

Программа решения задачи в кодах микропроцессора приведена в табл. 5.

Варианты исходных данных:

Вар.1: Х1=[-5]д -> РГВ; Х2=[-3]д-> РГС; W=Х2=[-3]Д

Вар.2: Х1=5 -> РГВ; Х2=3 -> РГС; W-X1=5.

6.3.Задания на выполнение лабораторной работы N 2

Реализуемые зависимости:

1)   Вычислить Х1=Х ± Y1;  Х2=Х +- Y2

2)   Вычислить Z=     Х1+У1, если Xl< X2

Х2-Х , если Х1>=Х2

3)   Вычислить W = X ± Х2 + Z

4)   Результат заслать в ячейку "М" оперативной памяти. Варианты заданий приведены в табл. 6.    Значения операндов X, Y1,Y2 для вариантов заданий 26-50 в табл. 6 указаны в скобках.

Варианты заданий определяются кодами арифметических операций 01,02,03 кодами операций условных переходов, реализующих условия, вариантами значений исходных данных X, Yl,Y2 и используемыми регистрами для размещения исходных данных.

С учетом введенных обозначений реализуемые зависимости примут вид:

Х1=Х 01 У1;        Х2=Х 02 Y2;

X1+Y1, если Х1<Х2;

Z=

X2-X , если Х1>=Х2;

Q = Z+X1 03X2; M:=W.

4. Содержание отчета

1) Постановка задачи

2) Исходные данные

3) Результаты ручного (контрольного) счета

4) Блок-схема программы

5) Программа в кодах К580

6) Результаты счета в автоматическом и шаговом режимах.

Таблица 5

| Команды | Мнемоника | Код операции | В3 | В2 | Содержание | Команда 16-ричная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | STA | 00110010 | 08 | 25 | M1:=(A)=0 | 320825 |
| 03 | ADDB | 10000000 |  |  | A:=(A)+(B)=X1 | 80 |
| 04 | SUBC | 10010001 |  |  | A:=(A)-(C)=X1-X2 | 91 |
| 05 | JM | 11111010 | 08 | 0F | A-Сохраняется | FA080F |
| 08 | LDA | 00111010 | 08 | 25 | A:=(M1)=0 | 3A0825 |
| OC | JMP | 11000011 | 08 | 13 | Безусловный переход | C30813 |
| OF | LDA | 00111010 | 08 | 25 | A:=(M1)=0 | 3A0825 |
| OB | SUBC | 10010001 |  |  | A:=(A)-(C)=-X2=-Z | 91 |
| 12 | SUBB | 10010000 |  |  | :=(A)-(B)=-X1=-Z | 90 |
| 13 | ADDB | 10000000 |  |  | A:=(A)+(B)=-Z=X1 | 80 |
| 14 | ADDC | 10000001 |  |  | A:=(A)+(C)= =-Z+X2=W | 81 |
| 15 | STA | 01110010 | 08 | 28 | M2:=(A)=W | 320828 |
| 18 | HLT | 01110110 |  |  | Останов. (A)- сохраняется | 76 |

| Ном. вар | Ар. опер. | Опер. Уп. | Значение операндов | Размещение данных | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | JМ | JР | X(Y1) | Y1(Y2) | Y2(X) | B | C | D | E | адрес | 3 |
| 1 | + | + | - | + |  | 8 | 41 | 3 | + | + | + |  | B3 | B2 | 41 (-14) |
| 2 | + | - | + |  | + | 10 | 42 | 24 | + | + | + |  | H | L | -28 (-26) |
| 3 | + | - | - | + |  | 12 | -43 | 8 | + | + | + |  | B3 | B2 | 47 (1) |
| 4 | - | + | + |  | + | -14 | 44 | 15 | + | + | + |  | H | L | -71 (103) |
| 5 | - | + | - | + |  | 16 | -45 | -7 | + | + | + |  | B3 | B2 | 65 (-16) |
| 6 | - | - | + |  | + | -20 | 16 | 19 | + | + | + |  | H | L | -94 (26) |
| 7 | - | - | - | + |  | -24 | 47 | -28 |  | + | + | + | B3 | B2 | -43 (-98) |
| 8 | + | + | - |  | + | -26 | -48 | -13 |  | + | + | + | H | L | 9 (-26) |
| 9 | + | - | + | + |  | 28 | 49 | 14 |  | + | + | + | B3 | B2 | 64 |
| 10 | + | - | - |  | + | 30 | 80 | -15 |  | + | + | + | H | L | -35 |
| 11 | - | + | + | + |  | 44 | 78 | 16 |  | + | + | + | B3 | B2 | 42 |
| 12 | - | + | - |  | + | -48 | 36 | 17 |  | + | + | + | H | L | -98 |
| 13 | - | - | + | + |  | 52 | 74 | 18 |  | + | + | + | B3 | B2 | -6 |

Таблица 6

| 14 | - | - | - |  | + | 56 | 72 | 19 |  | + | + | + | H | L | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | + | + | + | + |  | -60 | 70 | -20 | + |  | + | + | B3 | B2 | -90 |
| 16 | + | + | - |  | + | -65 | -21 | -11 | + |  | + | + | H | L | -55 |
| 17 | + | - | + | + |  | 70 | 22 | 31 | + |  | + | + | B3 | B2 | 100 |
| 18 | + |  | - |  | + | -75 | 23 | -32 | + |  | + | + | H | L | -66 |
| 19 | - | + | - |  | + | -80 | -24 | 33 | + |  | + | + | B3 | B2 | -28 |
| 20 | - | + | - |  | + | 85 | 25 | 34 | + |  | + | + | H | L | 94 |
| 21 | - | - | + | + |  | 17 | 93 | -35 | + |  | + | + | B3 | B2 | -7 |
| 22 | - | - | - | + |  | 18 | 54 | 36 | + | + |  | + | H | L | -72 |
| 23 | + | + | - |  | + | -19 | 95 | -37 | + | + |  | + | B3 | B2 | 54 |
| 24 | + | + | + | + |  | -20 | -16 | -18 | + | + |  | + | H | L | -92 |
| 25 | - | - | + |  | + | 31 | 97 | -39 | + | + |  | + | B3 | B2 | -46 |
| 26 | + | - | + | + |  | -32 | 98 | 30 | + | + |  | + | H | L | -36 |

## ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА    N3

"ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРА   К580   ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ"

1.Постановка задачи и алгоритм вычислений

В основу исследования положен алгоритм,  требующий циклических вычислений. Рассмотрим пример.

Пусть требуется вычислить,    перенумеровать и разместить в ячейках памяти значение переменной X, изменяющейся в пределах

Xmin< X < Xmax

с шагом hx.

Количество значений X

Nx =Xmax-Xmin   +1

hx

Переменная X вычисляется по формуле

X = X + hx.

Определяемые значения переменной X нумеруются (индексируются) с помощью переменной i, вычисляемой по формуле

i = i+1,

и размещаются в последовательных ячейках памяти. Начальное значение переменной X принимается равным Xmin. Ему присваивается номер i=0.

2. Распределение регистров ячеек памяти и программа

Для размещения X в последовательных ячейках памяти организуется переадресация по формуле

B2=В2+i,

где В2-младший байт адреса, хранимого в регистровой паре

RP(HL), В2 -начальный адрес, хранимый в регистре

Е СОЗУ(РОН). В качестве исходных величин примем

Xmin=10; Xmax=100;   hx=0.

В этом случае

Nx =100-10 + 1 = 10,

10

Значение начального адреса (байта В2) для размещения значений X примем

В2=59.

Распределение регистров   РОН и ячеек памяти ОЗУ при решении задачи показано в табл.7.

Программа вычислений приведена в табл.8.

Таблица 7

| Объект | Назначение | Хранение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ячейка ОЗУ или регистр | Адрес |
| Программа | Вычисление X |  | с 8000 |
| Xmin | Исходная величина | Ml | 8050 |
| Xmax | Исходная величина | М2 | 8052 |
| hx | Исходная величина | В |  |
| I | Исходная величина | С |  |
| i | Накапливаемая переменная | МЗ | 8054 |
| X | Накапливаемая переменная | М4 | 8056 |
| 0 | Константа | M5 | 8058 |
| Значения X | Начальное значение | М6 | 8060 |
|  | Конечное значение | М7 | 8060+Nx-1 |
| Накаплива | Переменная | HL | 8060-806+ +Nx -1 |
| адр. |  |  |  |
| 80 | ВЗ-исходнаа величина | Н |  |
| 00 | исходная величина | L |  |
| 59 | В2-исходная величина | Е |  |

Таблица 8

| Адрес команды 8-ричный | Мнемоника | Команда | Содержание команды | Команда 16-ричная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код операции | B3 | B2 |  |  |
| 8000 | STA | 00110010 | 80 | 54 | M3: = (A) = 0 ( Для i) | 328054 |
| 03 | LDA | 00111010 | 80 | 50 | A:= (M1) =Xmin | 3A8050 |
| 06 | ADDB | 10000000 |  |  | A:= (A) + (B) =X+hx | 80 |
| 07 | STA | 00110010 | 80 | 56 | M4: = (A) = X | 328056 |
| 10 | SUBD | 10010010 |  |  | A:= (A) - (D) =X - Xmax | 92 |
| 11 | JP | 11110010 | 80 | 22 | При A > 0 – переход к ком-де по адр.8054 | F28022 |
| 14 | LDA | 00111010 | 80 | 54 | A:= (M3) = 1 | 3A8054 |
| 17 | ADDC | 10000001 |  |  | A:= (A) + (C) =i+1 | 81 |
| 18 | STA | 00110010 | 80 | 54 | M3: = (A) =i+1 | 328054 |
| 1B | ADDE | 10000001 |  |  | A:= (A) + (E) =i+59 | 81 |
| 1C | MOVL | 01101111 |  |  | L:= (A) =i+59 | 6F |
| 1D | MOVM1 | 00111010 |  |  | Mi: = (A) =X | 77 |
| 1E | JMP | 11000011 | 80 | 06 | Безусловный переход к ком. По адр. 8006 | C38006 |
| 22 | LDA | 00111010 | 80 | 56 | A:= (M4) = X | 3A8056 |
| 25 | HTL | 01110110 |  |  | Останов | 76 |

Таблица 9

| Вариант | 01 | 02 | P | Q | Хранение | Подсчитываются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Адрес возрастает | Адрес уменьшается | Все значения | Четные номера | Нечетные номера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | + | + | -25 | -36 | + |  | + |  |  |
| 2 | + | - | -15 | +48 |  | + |  | + |  |
| 3 | - | + | +31 | +42 | + |  |  |  | + |
| 4 | - | - | -8 | -13 |  | + | + |  |  |
| 5 | + | + | -18 | +32 | + |  |  | + |  |
| 6 | + | - | +27 | -11 |  | + |  |  | + |
| 7 | - | + | -17 | +25 | + |  | + |  |  |
| 8 | - | - | +42 | +37 |  | + |  | + |  |
| 9 | + | + | -31 | -11 | + |  |  |  | + |
| 10 | + | - | -17 | +25 |  | + | + |  |  |
| 11 | - | + | -14 | -35 | + |  |  | + |  |
| 12 | - | - | +28 | -17 |  | + |  |  | + |
| 13 | + | + | -13 | +18 |  | + |  | + |  |

Приложение табл. 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | + | - | -21 | -35 | + |  | + |  |  |
| 15 |  | + | +14 | -15 |  |  | + |  |  |
| 16 | - | - | +25 | +37 |  | + |  | + |  |
| 17 | + | + | -14 | -17 | + |  | + |  |  |
| 18 | + | - | -15 | +8 |  | + |  |  | + |
| 19 | - | + | +5 | -39 | + |  |  | + |  |
| 20 | - | - | +15 | +16 |  | + |  | + |  |
| 21 | + | + | -13 | -11 | + |  |  |  | + |
| 22 | + | - | -17 | +25 |  | + |  | + |  |
| 23 | - | - | +27 | -19 | + |  | + |  |  |

3. Варианты заданий на выполнение лабораторной работы

Задача: вычислить, перенумеровать и разместить в последовательных ячейках памяти значения переменной

z = X ± P ± Q = xo1 PO2   Q

где P,Q - константы, берущиеся из табл. 9

аргумент равный разности X= Хmах - Xmln.

Величины Хmах,Xmin и шаг hx выбираются студентами так, чтобы числе точек переменной Z находилось в пределах

5 < Nz < 20

Варианты заданий перечислены в табл.9.

4.Содержание отчета

1) Постановка задачи

2) Исходные данные

3) Результаты ручного (контрольного) счета

4) Блок-схема программы

5) Программа в кодах К580

6) Результаты счета в автоматическом и шаговом режимах.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. Исследование взаимодействия микропроцессора с регистрами ввода-вывода (портами)

Разработать и отладить циклическую программу, выполняющую следующие действия:

1) ввести данные с РгВх

2) сдвинуть данные циклически влево или вправо

3) записать результат в ячейку M i;

4) выдать результат на РгВых

5) повторить пп.2,3,4 "n" раз

| № варианта | Подвариант | «n» | Направление сдвига |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | П.3 П.6 П.3 П.6 П.3 П.6 | 1210 1010 1110 910 1310 1410 | ПР. ЛВ ПР. ЛВ ПР. ЛВ |

6) записать результат в ячейку М ( в этом случае не выполняется п.З)

Содержание отчета

1) Постановка задачи

2) Исходные данные

3) Результаты ручного (контрольного) счета

4) Блок-схема программы

5) Программа в кодах К580

6) Результаты счета в автоматическом и шаговом режимах.

Литература

1.   Александриди Т.М., Гришанина Т.В.   Проектирование микропроцессорных средств. М.МАДИ.  1982,  70 с.

2.   Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : Справочник.; Под ред. В.А. Шахнова, И.: Радио и связь.1988. Т.1..386 с.: ил.

3.   Каган Б.М., Станин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики.    Н.: Энергоатомиздат 1987г. 304 с.: ил.